УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства 
Самарской области

от 08.12.2010 №635

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно

| № п/п | Наименование мероприятия | Периодичность выполнения и особенности реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Обязательные мероприятия при эксплуатации дома, инженерных коммуникаций и систем |
| 1. | Поддержание в исправном состоянии теплоизоляции или при её отсутствии устройство теплоизоляции трубопроводов внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (подающего и циркуляционного), проложенных в неотапливаемых помещениях, в местах, где возможно замерзание теплоносителя, с использованием энергоэффективных материалов | Постоянно при эксплуатации. Не допускается применение теплоизоляционных материалов, подверженных деструкции при взаимодействии с влагой. Изоляция подающих и обратных трубопроводов выполняется отдельно друг от друга, не допускается их размещение в непосредственном соприкосновении в одной теплоизоляционной конструкции во избежание теплопередачи от подающего к обратному трубопроводу |
| 2. | Проведение гидропневматической промывки внутридомовых инженерных систем | Периодически по мере необходимости, а также при наличии непрогрева радиаторов отопления |
| 3. | Удаление отложений на внутренних поверхностях трубопроводов и отопительных приборов системы теплоснабжения без демонтажа оборудования с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ | Периодически по мере необходимости. Мероприятие осуществляется по мере повышения гидравлического сопротивления в системе отопления и снижения теплоотдачи отопительных приборов из-за отложений на внутренних поверхностях трубопроводов и отопительных приборов, не поддающихся удалению при гидропневматической промывке |
| 4. | Установка теплоотражающих экранов между отопительными приборами и стенами | Единовременно |
| 5. | Устранение утечек в системах тепло- и водоснабжения | Постоянно при эксплуатации |
| 6. | Укупорка чердаков | Единовременно |
| 7. | Установка доводчиков или пружин на дверях в местах общего пользования | Единовременно |
| 8. | Снижение потерь теплоты, связанных с инфильтрацией воздуха, путём заполнения зазоров в местах примыкания окон и дверей к конструкциям наружных стен с применением вспенивающихся синтетических материалов. Использование уплотнительных прокладок из силиконовых материалов или морозостойкой резины в притворах окон и дверей | Периодически по мере необходимости |
| 9. | Установка (восстановление) и (или) утепление дверей и (или) люков подвальных и чердачных помещений, неотапливаемого технического этажа, совмещённой крыши, входных и тамбурных дверей для обеспечения нормативных значений тепловых потерь через заполнения дверных проёмов | Единовременно |
| 10. | Восстановление остекления существующих заполнений оконных проёмов | Постоянно при эксплуатации |
| 11. | Замена вышедших из строя оконных конструкций отапливаемых (по проекту) мест общего пользования на двухкамерные стеклопакеты или однокамерные с использованием энергоэффективного (низкоэмиссионного) стекла | Единовременно |
| 12. | Установка энергосберегающих ламп | При замене вышедших из строя ламп накаливания. Данное мероприятие реализуется, исходя из экономической целесообразности его проведения |
| 13. | Установка в местах общего пользования элементов автоматического управления системой освещения (датчиков движения, присутствия) | Единовременно |
| 14. | Размещение в местах общего пользования информационных стендов, содержащих сведения об энергосберегающих мероприятиях в отношении потребления энергоресурсов жителями на территории дома, квартиры | Единовременно |
| Обязательные мероприятия при проведении капитального ремонта дома, инженерных коммуникаций и систем |
| 15. | Установка до 01.01.2012 коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды (за исключением ветхих, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 01.01.2013) | Единовременно. Мероприятие осуществляется при проведении капитального ремонта соответствующих внутренних систем |
| 16. | Выполнение технических мероприятий по обеспечению рециркуляции теплоносителя в системе горячего водоснабжения многоквартирного дома | Единовременно. Мероприятие осуществляется при проведении капитального ремонта внутренней системы горячего водоснабжения многоквартирного дома |
| 17. | Модернизация (монтаж) индивидуальных тепловых пунктов многоквартирного дома, их автоматизация, замена (установка) теплообменных аппаратов. Установка фильтров сетевой воды (грязевиков) на подающем и обратном трубопроводах на вводе в здание теплопроводов системы теплоснабжения | При проведении капитального ремонта внутренней системы теплоснабжения многоквартирного дома |
| 18. | Заделка межпанельных и компенсационных швов в ограждающих конструкциях здания | При проведении капитального ремонта дома |
| 19. | Использование красок светлых тонов при окрашивании полов, стен и потолков для снижения затрат энергии на освещение за счёт большего взаимного отражения между поверхностями | При проведении капитального ремонта дома |
| 20. | Утепление ограждающих конструкций здания с применением энергоэффективных теплоизоляционных материалов | При проведении капитального ремонта дома |